АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРНЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27 декабря 2013 года                                                                         №   45

Об утверждении Программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Чернышевского сельского поселения

на  2014-2025 годы

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, п.4, 18  ст. 14 Федерального закона  РФ от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Чернышевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чернышевского сельского поселения  на  2014-2025 годы

( прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вести Чернышева».

Глава Чернышевского сельского поселения                 Т.В.Лебедева

Оглавление:

Оглавление ……………………………………….……………………………….3

Раздел 1. Паспорт программы……………………………………….…...............4

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной  инфраструктуры………………………………………….……………………….6

Раздел 3. Перспективы развития………………………………………………..14

Раздел 4. Перечень программных мероприятий…………………………. …...17

Раздел 5. Целевые показатели программы  развития коммунальной инфраструктуры …………………………………………………………………………….……..24

Раздел 6. Перечень  инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей……………………………………………………….........26

Раздел 7. Ожидаемые результаты при реализации программы………………30

Раздел 8. Оценка эффективности реализации программы…………………….…31

Программа

«Комплексное развитие  систем коммунальной инфраструктуры

Чернышевского сельского поселения на 2014-2025 г.г.»

1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чернышевского сельского поселения на 2014-2025 годы» (далее –Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав муниципального образования; Генеральный план Чернышевского сельского поселения, утвержден решением Собрания депутатов Кадыйского муниципального района от 26.04.2012 г. № 159; |
| Заказчик программы | - Администрация МО Чернышевское сельское поселения |
| Основные разработчики программы | - Администрация МО Чернышевское сельское поселение |
| Ответственный исполнитель программы | - Администрация МО Чернышевское сельское поселения |
| Цели и задачи | - основными целями Программы программы являются: обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Чернышевского сельского поселения; Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: обеспечение законодательного и нормативного сопровождения развития систем коммунальной инфраструктуры; создание системы отраслевого территориального управления жилищно-коммунального хозяйства; развитие предпринимательства и конкуренции в секторе жилищно-коммунального хозяйства; обеспечение условий для снижения издержек; повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; создание условий для инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства; подготовка и переподготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства; техническое перевооружение жилищно-коммунального хозяйства на основе энерго- и ресурсосберегающих технологий; государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального хозяйства; проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 – 2025 годы 1 этап (2014–2019 годы): отрабатываются организационные и финансовые механизмы, проводятся мероприятия по созданию системы отраслевого территориального управления жилищно-коммунального хозяйства; П этап (2020-2025 годы): создаются условия для привлечения инвестиций и проводится модернизация, обеспечивающая повышение надежности и снижение издержек в жилищно-коммунальном хозяйстве |
| Объём и источники финансирования Программы | - суммарный объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет 25355,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0 рублей средства муниципального района – 0 рублей средства бюджета МО «Чернышевское сельское поселение» - 505,0 тыс.рублей прочие средства - 24850,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - в результате реализации Программы будет обеспечено повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения; - комфортность и безопасность условий проживания; - улучшение экологической ситуации Чернышевского сельского поселения; - привлечение внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30-35%. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Чернышевского сельского поселения

Программа  «Комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры      Чернышевского сельское поселение» на 2014-2025 годы» определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению качества  предоставляемых  коммунальных  услуг,  надежности  функционирования  коммунальных  систем жизнеобеспечения,  направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального  хозяйства (далее ЖКХ) и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Главным звеном Программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения  всех доступных  ресурсов,  включая  собственные,  что позволит  решить  вопросы  надежного  и качественного  обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

2.1.Краткий анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры     Чернышевского сельского поселения.

2.1.1.Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников: водозаборных скважин, колодцев и родников.

Централизованная система хозяйственно- питьевого водоснабжения низкого давления с питанием из водозаборных скважин имеется в с. Чернышево, д. Лубяны.

Неравномерность водопотребления регулируется существующими водонапорными башнями. В д. Лубяны водонапорная башня находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется замена башни.

Водопровод в населенных пунктах с. Чернышево, д.  Лубяны подведен к объектам соцкультбыта и к жилому сектору, а также водопользование частично осуществляется из водозаборных колонок и колодцев. Жители других населенных пунктов, где нет централизованного водоснабжения, для удовлетворения потребности в питьевой воде используют колодцы. Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 6.1 км. Годы строительства сетей 1983-1989г., состояние сетей не везде удовлетворительное, все сети со 100% износом. В поселении требуется замена водопроводных сетей.

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения отсутствует. Горячее водоснабжение обеспечивается посредством индивидуальных   водогрейных колонок.

Для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов Чернышевского сельского поселения имеются пожарные гидранты.

2.1.2. Характеристика существующего состояния объектов и сетей  водоснабжения.

На территории Чернышевского поселения имеются 2 скважины, принадлежащие администрации сельского поселения. На всех эксплуатационных скважинах поселения выдержаны зоны санитарной охраны, радиусом 30 м.

Скважины имеют глубину 40-65 метров. Удельный дебет, по данным строительных откачек, составляет 3,0-10,0 м 3/ч.

| № п/п | Скважина | Год постройки | Износ | Собственник скважины | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4494 с.Чернышево | 1993 | 100 | администрация | Рабочая |
| 2 | № 5247 д.Лубяны | 1989 | 100 | администрация | Рабочая |

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2.1.3. Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность водопроводных сетей, м | Диаметр водопровода | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Чернышево | 3100 | 70-100 | Чугун, пластик | 1983-1987 |
| 5 | д Лубяны | 3000 | 70 | Чугун, пластик | 1989 |
|  | Итого по поселению: | 6100 |  |  |  |
| 2.1.4. Наличие нецентрализованного водоснабжения (колодцы). |
| № п/п | Населенный пункт | Численность населения в 2013 г. | Количество колодцев | Состояние |
| 1 | с.Чернышево | 225 | 2 |  |
| 2 | п.Н-Березовец | 174 | 6 | Удовлетворительное |
| 3 | д Лубяны | 186 | 2 | Удовлетворительное |
| 4 | д Поломы | 7 | 1 | Удовлетворительное |
| 5 | д Березовец | 8 | 1 (бытовая скважина) |  |
| 6 | д Починок | 24 | 2 | Удовлетворительное |
| 7 | д Гобино | 8 | 1 | Удовлетворительное |
| 8 | д Хохлянки | 19 | 1 | Удовлетворительное |
| 9 | д Добрянки | 2 | 1 |  |
| 10 | д Матвейково | 4 | 1 | Удовлетворительное |
| 11 | д Неверовка | 18 | 2 | Удовлетворительное |
| 12 | д.Хороброво | 15 | 1 | Удовлетворительное |
| 13 | д.Меленки | 27 | 1 (бытовая скважина) | Удовлетворительное |
|  | Итого по поселению: | 723 |  |  |

2.1.5. Фактические показатели для обеспечения жилого сектора и предприятий поселения водой.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 | V потери воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4494 с.Чернышево | 7300 | 7300 | 0 |
| 2 | № 5247 д.Лубяны | 4200 | 4200 | 0 |
|  | Итого: | 11500 | 11500 | 0 |

2.1.6. Наличие коммерческих приборов учета воды, отпущенной из сетей абонентам  и анализ планов по установке приборов учета.

| № п/п | Населенный пункт | Количество человек пользующих централизованной системой водоснабжения | Количество установленных приборы учета по состоянию на 01.11.2013 г. | Количество установленных приборы учета по состоянию на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Чернышево | 220 | 3 |  |
| 5 | д.Лубяны | 186 | - |  |
|  | Итого по поселению: | 406 | 3 |  |

2.1.7. Структура потребления воды

| Потребители | Фактическое потребление воды за год, м3 |
| --- | --- |
| Скважина № 4494 с.Чернышево |
| Население | 4500 |
| Социальная сфера | 2800 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 0 |
| Прочие | 0 |
| Итого: | 7300 |
| Скважина № 5247 д.Лубяны |
| Население | 4200 |
| Социальная сфера | 0 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 0 |
| Прочие | 0 |
| Итого: | 4200 |
| Итого по скважинам: | 11500 |

2.2. Характеристика существующего состояния объектов и  сетей энергоснабжения Чернышевского сельского поселения.

Электроснабжение Чернышевского сельского поселения осуществляется от электрических сетей ОАО «МРСК Центра «Костромаэнерго». Все населенные пункты электрофицированы.

В Чернышевском сельском поселении имеется электроподстанция ПС 35/10 «Чернышево», 4,0 МВА.

Питание районной подстанции ПС 35/10 «Чернышево» осуществляется по кольцевой системе электроснабжения через ПС «Чернышево-Ведрово»- ПС «Чернышево».

Трассы ВЛ находятся в удовлетворительном состоянии.

2.2.1. Характеристика ЛЭП-35 на территории Чернышевского сельского поселения.

| Наименование ВЛ | Напряжение кВ | Марка провода | Протяженность (км). | Техническое состояние на 01.01.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чернышево-Кадый | 35 | АС-50 | 38.2 | Удовл. |
| Нежитино- Чернышово | 35 | АС-50 | 27.4 | Удовл. |
| Чернышево-Акулово | 35 | АС-50 | 24.5 | Удовл. |
| Чернышево-Завражье | 35 | АС-50 | 16.2 | Удовл. |

Передача электроэнергии потребителям Чернышевского сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ через распределительные подстанции.

2.3 Характеристика существующего состояния объектов и  сетей газоснабжения Чернышевского сельского поселения.

Населенные пункты Чернышевского сельского поселения Кадыйского района не имеют централизованного газоснабжения природным газом, а обеспечиваются сжиженным газом в баллонах. Приоритетным направлением для поселения является проведение природного газа всем потребителям, что улучшит социально-экономические показатели поселения в целом, а также перевод котельных на газовое топливо.

2.4. Характеристика существующего состояния объектов и сетей  водоотведения Чернышевского сельского поселения.

Централизованной канализации в населенных пунктах Чернышевского сельского поселения нет, жители в основном используют дворовые уборные, некоторые здания канализованы в выгреба.

2.5 Характеристика существующего состояния объектов и сетей  теплоснабжения Чернышевского сельского поселения.

В общем обеспечении Чернышевского сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами преобладает твёрдое топливо -  дрова.

На территории сельского поселения функционируют 3 основные котельные.

2.5.1.Характеристика источников теплоснабжения.

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива, т.у.т | котлы | Установ. мощн. Гкал/час | Подключ. тепловая нагрузка | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип | ккол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Котельная школы с. Чернышево | дрова | 1100 | универсальный | 2 | 0,36 | 0,34 | 0.145 |
| 22 | Котельная ДК п.Н-Березовец | дрова | 350 | универсальный | 1 | 0,36 | 0,16 | 0.240 |
| 33 | Котельная ДК д.Лубяны | дрова | 150 | КВ300 |  | 0.1 | 0.03 | нет |

Состояние теплового хозяйства Чернышевского сельского поселения оценивается как удовлетворительное. Социально-значимые объекты (ДК и школа) отапливаются котельными. Частный сектор для целей теплоснабжения и горячего водоснабжения имеет индивидуальные источники (печи, электрические и дровяные водонагреватели).

Основное и вспомогательное оборудование отопительных котельных в большинстве своём морально и физически устарело.

2.6. Оснащённость приборами учёта.

|  | Потребность в приборах учёта | Фактически установлено приборов учета на 01.11.2013. |
| --- | --- | --- |
|  | ЭЭ | ХВ | ТЭ | Газ | ГВС | ЭЭ | ХВ | ТЭ | Газ | ГВС |
| МКОУ Чернышевская СОШ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ДК п. Н-Березовец | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДК д.Лубяны | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Жилищный фонд оснащенный  системой водоснабжения не имеет индивидуальных приборов учёта холодной воды.

2.7.   Жилищный фонд Чернышевского сельского поселения

Сокращение численности населения Чернышевского сельского поселения, спад промышленного и сельскохозяйственного производства отрицательно отразились на содержании и строительстве жилья, что привело к убыли жилищного фонда.

2.7.1.Характеристика жилищного фонда по типу застройки

Весь  жилищный фонд  поселения  составляет 531 дом   общей площадью 29.161 тыс.кв.м.

| № | Типы жилой застройки | Показатели | Камен ные | Деревянные | Сборные | прочие | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Малоэтажная индивидуальная | К-во домов | - | 531 |  |  | 531 |
|  |  | Площадь |  | 29.161 |  |  | 29.161 |  |

Общая площадь жилого фонда с процентом износа до 30%,  которые находятся в хорошем и удовлетворительном техническом состоянии составляет 15 тыс. кв. м.  или 51% от  площади всего жилищного фонда.

Общая площадь жилого фонда с процентом износа от 31 до 65% составляет 12.516 тыс. кв. м. или 43 % от общего объёма жилищного фонда.

Жилые дома общей площадью 1.645 тыс. кв. м  или 5.6 % от общей площади всего жилищного фонда уже имеют процент износа свыше 65%, являются ветхими и в перспективе подлежат разборке.

В период с 1995 - 2013г.г. произошли существенные изменения в распределении жилищного фонда по формам собственности. В результате процессов приватизации жилья населением и преобладания в структуре нового строительства частного жилищного фонда его доля в общем объёме выросла до 92.8%.

Общая площадь муниципального жилья 2.114 тыс. кв.м. и составляет 7.2% от общего объема жилищного фонда.

2.7.2. Благоустройство жилищного фонда

| Удельный вес площади , оборудованной: |
| --- |
| водопроводом | водоотведением | отоплением | газом | Горячим водо снабжением |
| всего | % | всего | % | всего | % | всего | % | всего | % |
| 18.120 | 62% | - | - | - | - | - | - | - | - |

Износ жилого фонда составляет  –  45 %. - 60%

износ магистральных водопроводных сетей составляет 100 % ,

канализационных  сетей на балансе  нет.

Изношенность коммуникаций, усиление риска разрушения конструкций жилых домов по причине их ветхости,  оказали  существенное  влияние  на  потенциальную  возможность  оказания  качественных  и  достаточных жилищно-коммунальных услуг,   резко снизили условия комфортного проживания, то есть возникла объективная необходимость начать переоснащение коммуникационных сетей, осуществлять реконструкцию и модернизацию существующего жилищного фонда, замену котельного оборудования, переход на более экономные виды топлива.

На территории Чернышевского сельского поселения организация занимающаяся  обслуживанием объектов жилищно-коммунального хозяйства отсутствует, и исполнением данных функций   занимается администрация Чернышевского сельского поселения.

Тариф на воду   утверждён  в 2013 году.

2.7.3. Таблица тарифов на водоснабжение с удельными показателями (нормами водопотребления)

| Населенный пункт | Водоснабжение/ канализация | Удельная норма потребления, м3/(чел.*мес) | Размер тарифа, руб/м3 | Ссылка на документ | Сведения о доле возмещении-я (субсидирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Чернышево | водоснабжение | 0.9-1.2 | 51.10 | Постановление департамента регулирования цен и тарифов Костромской обл. №13/181 от 16.08.2013 г. | 0 |
|  | канализация | 0 | 0 |  |  |
| д Лубяны | водоснабжение | 0.9-1.2 | 51.10 | Постановление департамента регулирования цен и тарифов Костромской обл. №13/181 от 16.08.2013 г. | 0 |
|  | канализация | 0 | 0 |  |  |

2.8. Отходы производства и потребления

Проблема сбора, утилизации, обеззараживания бытовых и промышленных отходов на территории Чернышевского сельского поселения стоит достаточно остро. Остаётся актуальным решение вопросов сбора и вывоза отходов потребления с территории поселения, утилизация отходов лесопильного производства, оборудование  мест захоронения отходов – полигонов ТБО. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоёмов и подземных вод, атмосферного воздуха.

В поселении располагаются  4 несанкционированные свалки ТБО, которые находится  вблизи деревень Березовец, Починок, Хороброво, Лубяны.

3. Перспективы развития Чернышевского сельского поселения

3.1.1. Динамика численности Чернышевского сельского поселения

Человек на начало года

|  | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По поселению | 720 | 650 | 637 | 626 | 619 | 578 | 750 | 770 | 764 |
| По району | 10806 | 9128 | 8841 | 8593 | 8387 | 8177 | 8320 | 7786 | 9100 |
| Уд. вес населения с/поселения | 6.6 | 7.12 | 7.2 | 7.28 | 7.38 | 7.07 | 9.01 | 9.89 | 8.4 |

Как видно из приведенных данных, население Чернышевского сельского поселения уменьшается. Существенное сокращение населения происходит в основном за счет его естественной убыли.

3.1.2. Динамика естественного движения  населения Чернышевского сельского поселения

| Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 2 | - | 3 | 2 | 5 | - |
| Умерло | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| Естественный прирост (убыль) | -7 | -14 | -7 | -9 | -7 | -11 |

Сложившееся соотношение рождаемости и смертности привело к прогрессирующей естественной убыли население Чернышевского сельского поселения

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании  демографического потенциала играет миграция. Сокращение роста населения в целом по району вызвано не только низким темпом естественного прироста, но и большим миграционным оттоком населения.

Основной причиной миграции из сельской местности является стремление людей к продолжению образования, повышению материальной обеспеченности, улучшению культурно-бытовых условий, отсутствие мест приложения труда.

3.1.3. Показатели миграционного движения населения Чернышевского сельского поселения.

| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | 53 | 46 | 35 | 37 | 56 | 33 | 44 | 34 |
| Убыло | 19 | 18 | 14 | 26 | 12 | 21 | 17 | 32 |
| Миграционный прирост | +34 | +28 | +9 | +11 | +44 | +12 | +27 | +2 |

Анализ состава населения показывает, что  значительных изменений в структуре населения Чернышевского сельского поселения не произойдёт. В перспективном периоде все равно будет наблюдаться сокращение численности населения и дефицит трудовых ресурсов, что потребует значительного миграционного прироста.

3.2. Прогноз проектной численности населения.

При расчете перспективной численности  населения необходимо учитывать неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение демографической обстановки.

| Существующее положение (2013) | Первая очередь (2020) | Расчетный срок (2030) |
| --- | --- | --- |
| 723 | 850 | 1000 |

3.3. Планировочная структура Чернышевского сельского поселения.

Территория поселения имеет относительно развитую транспортную сеть, которая охватывает практически всю площадь поселения. Масштабы развития производственно- экономического потенциала, прогнозы изменения численности населения не дают оснований для кардинального изменения планировочной структуры Чернышевского сельского поселения. Сеть автомобильных дорог в перспективе изменится за счет их реконструкции, что также существенно не может повлиять на изменение сложившейся планировочной структуры.

Основу планировочной структуры составляют автомобильные дороги, выполняющие роль планировочной оси, сельские населенные пункты, огромные лесные массивы, реки и другие природные элементы. Вдоль планировочной оси группируется основная часть населённых поселения.

Положительным фактором, обеспечивающим благоприятность планировочных условий поселения, является наличие основного хозяйственного центра с. Чернышево, в котором сконцентрированы объекты соцкультбыта, производственные предприятия, объекты энергоснабжения и другие элементы хозяйственной  и социальной деятельности населения.

3.4.Перспективы развития жилищного строительства.

В настоящее время для комплексного решения жилищных проблем и реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России реализуется областная программа «Жилище».

Основная цель Программы – формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания для жителей области.

Основным результатом реализации программ должно стать комплексное решение жилищных проблем, повышение качества жилья и уровня его доступности для жителей района.

3.4.1. Прогнозный объём   жилищного фонда поселения.

Расчеты объемов жилищного фонда приведены с учетом существующего жилищного фонда, а также прогнозов роста обеспеченности населения жилой площадью.

| Существующее положение | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| Население (чел.) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) | Население (чел.) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) | Население (чел.) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) |
| 764 | 38.2 | 29.161 | 850 | 39 | 33.150 | 1000 | 40 | 40.000 |

При ежегодной норме амортизации деревянных домов -2,0 % переход жилищного фонда в категорию непригодного для проживания будет постоянно расти и к 2020 2030 г.г. составит соответственно 3,300 и 5,500 тыс.кв.м. жилья (убыль предусматривает в основном ликвидацию жилых домов, имеющих износ свыше 65 % у деревянных домов, пришедших в полную непригодность для проживания).

3.4.2. Прогнозный объём убыли жилищного фонда

(по физическому и моральному износу)

тыс.кв.м.

| Наименование | Всего | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | в деревянных домах |
|  | 2020 г. | 2030 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| Чернышевское сельское поселение | 3.300 | 5.500 | 3.300 | 5.500 |

Учитывая перспективную обеспеченность жилым фондом  (39 кв.м. общей  площади на человека до 2020 г. и 40 кв.м. общей площади до 2030г), имеющийся ветхий фонд, а также выбывающий по ветхости жилищный фонд, объем нового строительства составит 7,500 тыс.кв.м на первую очередь и 10,000 тыс. кв.м. на расчетный срок.

3.4.3. Прогнозный объем нового жилищного фонда.

тыс. кв.м.

| Наименование | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | I очередь-2020г. | Расчетный срок – 2030 г. |
|  | всего | в том числе новый | всего | новый жилой фонд |
|  |  | всего | компенсационный |  | всего | компенсационный |
| Чернышевское сельское поселение | 33.150 | 3.989 | 2300 | 40.00 | 6.850 | 4.500 |

Для достижения показателей, заложенных в документах территориального планирования Костромской области и Кадыйского  муниципального района  до 2020г.  ежегодно  необходимо строить в среднем около 630-680 кв.м жилья всех форм собственности. С 2020 по 2030 год при снижении доли ветхого жилья объёмы строительства составят около 650 кв.м в год.

3.4.4. Управление жилищным фондом.

На территории Чернышевского сельского поселения  жилой фонд полностью состоит из  индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки. Многоквартирных домов нет, поэтому нет необходимости создания управляющей компании или ТСЖ. Собственники жилья полностью несут бремя содержания  своего жилья.

Важной   задачей   для   собственников   жилищного   фонда   является   реконструкция    и модернизация жилищного фонда, главными направлениями которых являются:

- капитальный ремонт жилищного фонда с доведением до нормативного уровня;

- реконструкция и модернизация жилых домов;

- снос ветхого и аварийного жилищного фонда,

- установка индивидуальных приборов учета;

- ремонт внутренних систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

4. Перечень программных мероприятий.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чернышевского сельского поселения Кадыйского муниципального района предусматривает:

- внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения;

- решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей;

- капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Чернышевского сельского поселения  и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории Чернышевского сельского поселения за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

-  улучшить экологическое состояние на территории Чернышевского сельского поселения.

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

4.1. Развитие объектов и сетей энергоснабжения.

Чернышевское сельское  поселение в настоящее время располагает достаточным электроэнергетическим потенциалом.

Покрытие энергетических нагрузок района на расчетный срок  реализации генплана до 2030 года предусматривается от существующих трансформаторных подстанций ТП.

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций  и сетей электроснабжения 35 кВ и 10/0,4 кВ, износ которых составляет 60% 47,3%, 72,4%.

Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий.

В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей.

4.1.1. Перспективные нагрузки жилищно-коммунального сектора.

| Наименование | 1 очередь 2020г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| Население, чел. | 750 | 1000 |
| Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч. | 600 | 800 |
| Максимальная электрическая нагрузка, кВт | 460 | 640 |

4.1.2. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 1 | Источники покрытия электронагрузок: ОАО «МРСК Центра «Костромаэнерго» | тыс.кВА | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии (в т.ч. жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | тыс.кВт.ч/год | 600 | 800 |
| 3 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год (в т.ч. жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | кВт.ч/год | 960 | 1200 |
| 4 | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ | км | 17,3 | 17,3 |

4.2. Развитие объектов и сетей газоснабжения.

В соответствии с областной программой «Развитие газификации Костромской области до 2015 года», ОАО «Промгаз» разработана схема газификации сельских поселений муниципального района. Программой предусматривается газификация:

- Чернышево

- Н-Березовец

- Лубяны

Предусматривается прокладка межпоселковых газопроводов высокого давления до газифицируемых населенных пунктов, где устанавливаются газорегуляторные пункты (ГРПШ) для снижения давления газа с высокого до среднего (0,3МПа).  От ГРПШ прокладываются уличные распределительные газопроводы для подключения коммунально-бытовых потребителей и предприятий. Трассировка и длина уличных распределительных газопроводов – определяется при разработке проектов на населенные пункты.

4.2.1. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние 2013г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | 25,0 |
| 2 | Газопроводы-отводы (в/д) к населенным пунктам | км | - | - | 1.0 |

4.3. Развитие объектов и сетей водоснабжения.

В с. Чернышево, как наиболее крупном населенном пункте Чернышевского сельского поселения (225 чел.) перспективно развивать систему централизованного водоснабжения.

Обеспечение  чистой питьевой водой на период до 2020 г., намечается за счет использования существующих скважин и строительства новых.

4.3.1. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

| № п/п | Скважина | Год бурения скважины, ввод в эксплуатацию | Глубина залегания скважины | Производительность(дебет) скважины по паспорту, м3/час | Установленные насосы (марка) | Год установки насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4494 с.Чернышево | 1992 | 55,0 | 6,0 | ЭЦВ 6-63-85 | 2013 |
| 2 | № 5247 д.Лубяны | 1989 | 65,0 | 3,6-7,2 | ЭЦВ 6-10-80 | 2012 |

До строительства новых скважин необходимо  провести разведку запасов подземных вод, а также заказать специализированной проектной организации проект на разработку (бурение) скважин в с. Чернышево, их месторасположение уточнить при рабочем проектировании.

В соответствии со СНиП 2.0402-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»   предусмотрены по одной резервной скважине на водозаборах в с. Чернышево, д. Лубяны.

Все существующие артезианские скважины, для которых не выдержана зона санитарной охраны, подлежат тампонажу.

4.3.2. Предложения по техническому перевооружению источников водоснабжения с целью повышения эффективности работы систем водоснабжения.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Для нормальной работы системы водоснабжения Чернышевского сельского поселения планируется:

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Количество | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение новых артезианских скважин с установкой гидропневмобаков с.Чернышево | 2 шт. | -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса и социальной сферы. |
| 2 | - Тампонаж бесхозных скважин д. Починок, д.Лубяны | 2 шт. | - исключение техногенного загрязнения подземных вод |
| 3 | Реконструкция существующих ВЗУ в населенных пунктах: - с. Чернышево -д. Лубяны с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и со строительством узла водоподготовки. | 3 шт. | - улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; |
| 4 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды | 6.1 км | -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса; -снижение потерь воды, связанных с нерациональным использованием. |
| 5 | Ремонт колодцев: д.Гобино д. Починок | 2 шт. | улучшение качества питьевой воды. |
| 6 | Бурение бытовой скважины в д. Хороброво | 1 шт. | повышение качества питьевой воды, используемой потребителями; |

На территории водозаборных сооружений необходимо выполнить мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны.

В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, на первую очередь строительства необходимо предусмотреть реконструкцию водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т.п.) с оборудованием их механизированными водоподъёмниками.

4.3.3. Предложения по реконструкции системы водоснабжения

В населенных пунктах: с.Чернышево, д. Лубяны планируется реконструкция системы водоснабжения с заменой существующих сетей, выработавших срок эксплуатации, а также строительство новых участков сетей.

Вся система водоснабжения на текущий период имеет значительный износ, в рамках реализации программных мероприятий  предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в с. Чернышево. Планируется строительство новых водопроводных сетей и реконструкция существующих, выработавших срок эксплуатации.

4.4. Развитие объектов и сетей водоотведения.

Предложения по новому строительству источников водоотведения, обеспечивающие перспективное водоотведение на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом Чернышевского сельского поселения предусмотрено строительство новых объектов водоотведения.

| Населенный пункт | Мероприятие |
| --- | --- |
| с.Чернышево | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 50,0/60,0 м3/сут. |
|  | - строительство сливной станции |
|  | - строительство канализационных самотечных сетей |

До 2020 года предусматривается  канализовать социально-значимые объекты, обустроенные и планируемые к обустройству  внутренним водопроводом.

На первую очередь целесообразно предусмотреть строительство общей централизованной канализации и очистных сооружений в с. Чернышево. Технологию очистки определить при рабочем проектирований, принимая наилучшие и доступные технологии, отвечающие современным требованиям. Строительство канализационных насосных станций предусмотреть при рабочем проектировании.

В неканализованных населенных пунктах перспективно использование люфт- клозетов или биотуалетов.

Для существующих сельскохозяйственных предприятий необходимо строительство собственных локальных канализационных очистных сооружений с соблюдением санитарно-защитной зоны.

На период строительства централизованной канализации и канализационных очистных сооружений в с. Чернышево предусмотреть строительство сливной станции, располагаемой рядом с площадками очистных сооружений для приёма стоков из выгребов других населённых пунктов.

4.5. Развитие источников и сетей теплоснабжения.

Модернизация системы теплоснабжения Чернышевского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки  предлагается осуществить от существующей автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

Поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления-горбыль).

4.5.1. Мероприятия перспективного развития источников теплоснабжения

Мероприятия перспективного развития источников теплоснабжения  в Чернышевском сельском поселении должны быть направлены на реконструкцию и модернизацию источников теплоснабжения.

Необходимым условием энергосберегающей политики  является замена устаревшего энергетического оборудования.

Для поддержания установленного температурного графика в котельных необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии.

4.5.2. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Лубянского ДК- замена не типового котла на 1 пиролизный котел | Экономия средств на приобретение топлива |
| 2. | Котельная Н-Березовецкого ДК замена не типового котла на 1 пиролизный котел, замена насосного оборудования | Экономия средств на приобретение топлива, Экономия средств на электроэнергию. |
| 3. | Котельная Чернышевской школы- установка системы автоматизированного управления параметрами теплоносителя в системах отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, замена не типового котла на 1 пиролизный котел. | Экономия средств на приобретение топлива |
| 4 | Установка приборов учета энергоресурсов | обеспечение более рационального использования энергоресурсов; |
| 5 | Котельная Чернышевской школы- реконструкция системы теплоснабжения 0,1 км | снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки энергоресурсов потребителям; |

4.6. Предложения  по управлению отходами производства и потребления.

Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна ориентироваться  на снижение количества образующих отходов и на их максимальное использование.

Основным направлением работ по решению проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) являются:

-выявление и рекультивация переполненных и неудовлетворяющих нормам участков компостирования ТБО;

- оптимальная эксплуатация участков компостирования ТБО с последующей рекультивацией территорий;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки территории и повышение её технического уровня;

- внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- ликвидация всех несанкционированных свалок, а также разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Также необходимо всем предприятиям и организациям, находящимся на территории поселения, разработать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также заключить договор на вывоз соответствующих отходов.

Реализация данных мероприятий позволит улучшить экологическое состояние на территории Чернышевского сельского поселения.

- Целевые показатели программы  развития коммунальной инфраструктуры

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | до 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления энергоресурсов % к уровню 2013г., в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| топливо | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 | 86 |
| электроэнергия | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 | 85 |
| холодное водоснабжение | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 | 87 |
| Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса, % к уровню 2013г., в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| системы централизованного теплоснабжения | 100 | 98 | 96 | 93 | 91 | 80 |
| системы централизованного водоснабжения | 100 | 98 | 96 | 93 | 91 | 80 |
| Объем привлеченных заёмных средств на развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в рамках программ «комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» млн. руб. | - | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 3,5 | 12,0 |

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории Чернышевского сельского поселения возможно только путем объединения усилий всех органов власти и привлечения средств внебюджетных источников.

Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

  - Эффективность и социально-экономические последствия реализации Программы.

Успешная реализация данной Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- снизить затраты на предоставление коммунальных услуг;

- привлечь к эксплуатации объектов коммунального комплекса Чернышевского сельского поселения организации коммунального комплекса;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей.

- Перечень  инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Эффективная модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры должны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долгосрочный периоды.

На каждом этапе определяется организационно- техническое и финансовое обеспечение.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость | План реализации мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | На период до 2025 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству источников водоснабжения и водопроводных сетей |
| 11. | Проектирование и бурение новых артезианских скважин с установкой гидропневмобаков с.Чернышево | 3000,0 |  |  | 1000,0 | 2000,0 |  |  |
| 1.2. | Строительство водопроводных сетей (с.Чернышево)- 3.1 км. | 3100,0 |  |  |  |  |  | 3100,0 |
| 1.3. | Устройство охранных зон 2-х скважин | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
| 1.4. | Установка приборов учета на 2-е скважины | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Тампонаж безхозных скважин (2 ед.) | 40,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| 1.6 | Реконструкция существующих ВЗУ в населенных пунктах: - с. Чернышево с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и строительство узла водоподготовки. | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Реконструкция существующих ВЗУ в населенных пунктах: д. Лубяны с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и строительство узла водоподготовки. | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |
| 1.8 | Бурение бытовой скважины в д. Хороброво | 195,0 |  | 195,0 |  |  |  |  |
| 1.9. | Ремонт колодцев: д. Гобино д. Починок | 70,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 8305 | 135,0 | 850,0 | 1620,0 | 2000,0 | 600,0 | 3100,0 |
|  | -бюджет поселения | 305,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  | -прочие средства | 8000 | 100,0 | 810,0 | 1580,0 | 1950,0 | 550,0 | 3000,0 |
| 2. | Инвестиционные проекты по строительству канализационных очистных сооружений и канализационных сетей |
| 2.1. | - проектирование и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 50,0/60,0 м3/сут. | 8000,0 |  |  |  | 1000,0 | 7000,0 |  |
| 2.2. | - строительство сливной станции | 5000,0 |  |  |  |  |  | 5000,0 |
| 2.3. | - строительство канализационных самотечных сетей - 2 км | 2000,0 |  |  |  |  |  | 2000,0 |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 15000,0 |  |  |  | 1000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|  | -бюджет поселения | 110,0 |  |  |  | 10,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | -прочие средства | 14890,0 |  |  |  | 990,0 | 6950,0 | 6950,0 |
| 3 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству источников теплоснабжения и тепловых сетей |
| 3.1 | Котельная Лубянского КДУ-замена не типового котла на 1 пиролизный котел | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Котельная Чернышевской школы- замена насосного оборудования | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 3.3 | Котельная Чернышевской школы- реконструкция системы теплоснабжения 0,1 км | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |
| 3.4 | Установка приборов выработки тепловой энергии | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 3.5 | Котельная Чернышевской школы- установка системы автоматизированного управления параметрами теплоносителя в системах отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 1050,0 | 150,0 | 200,0 | 400,0 | 300,0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет поселения | 30,0 | 20,0 | 10,0 | - | - | - | - |
|  | -прочие средства | 1020,0 | 130,0 | 190,0 | 400,0 | 300,0 | 0 | 0 |
| 4 | Инвестиционные проекты по реконструкции, строительству площадок временного складирования ТБО |
| 4.1. | обустройство свалки складирования твердых бытовых отходов. | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
|  | -бюджет поселения | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
|  | - прочие средства | 950,0 |  |  |  |  |  | 950,0 |
|  | ВСЕГО: по Чернышевскому сельскому поселению: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 25355,0 | 285,0 | 1050 | 2020,0 | 3300,0 | 7600,0 | 11100,0 |
|  | -бюджет поселения | 505 | 55,0 | 50,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | 200,0 |
|  | -прочие средства | 24850,0 | 230,0 | 1000,0 | 1980,0 | 3240,0 | 7500,0 | 10900,0 |

7. Ожидаемые результаты при реализации программы

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

- открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Наряду с модернизацией объектов ЖКХ необходимо проводить работу по усовершенствованию технологий энергосбережения:

- разработка схем инженерных сетей;

- наладка гидравлических режимов;

- снижение потерь в сетях;

- наладить учет подаваемого тепла, воды, газа;

- снижение расходов тепла у потребителей и т.д.

8.Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

-Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, рост доли внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности коммунальных услуг, рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в Чернышевском сельском поселении, создание устойчивой основы для частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.